| ANTARIX IMX-3A, IMX-3B |
| --- |
| Device in conformity to 93/42/CEE directive Изделие соответствует требованиям Технического регламента о медицинских изделиях | Рентгеновские комплексы ANTARIX позволяют проводить весь спектр рентгенографических исследований, включая линейную томографию (только для IMX-3A). При комплектации вертикальной стойкой снимков данные аппараты относятся к классу аппаратов на два рабочих места. Продуманная классическая конструкция определяет удобство для пациента и персонала. Конструкция стола позволяет проводить снимки пациентам на инвалидном кресле или больничной каталке. Аппараты позволяют проводить исследования как на рентгеновскую кассету с пленкой, так и использовать плоскопанельный переносной детектор. |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Стол снимков с колонной излучателя для рентгенографических исследований |
| Размер деки стола | 2200x747 мм |
| Максимальный вес пациента | 150 кг |
| Продольное перемещение деки стола от центра снимка | ±407 мм |
| Поперечное перемещение деки стола от центра снимка | ±120 мм |
| Высота деки стола | 734мм |
| Количество углов томографии (только для IMX-3A) | 8°/15°/30°/45° |
| Количество скоростей томографии (только для IMX-3A) | 3 (три) |
| Фокусное расстояние при томографии (только для IMX-3A) | 1000мм |
| Диапазон высот томографических слоев (только для IMX-3A) | от 0 мм до 240мм |
| Кассетодержатели для кассет или плоскопанельных детекторов стандартных размеров | от (13х18)см до (35х43)см |
| Продольное перемещение колонны излучателя | ±990 мм |
| Телескопическое перемещение рентгеновской трубки в поперечном направлении (опция) | 163 мм |
| Вертикальное перемещение излучателя по колонне из крайнего верхнего до крайнего нижнего положения составляет | 1430 мм |
| Вращение колонны вокруг вертикальной оси, град, | ±90° |
| Вращение излучателя вокруг горизонтальной оси | ± 110° |
| Электромагнитные тормоза всех движений колонны излучателя | Наличие |
| Рентгеновский коллиматор | Глубинная, многослойная ручная коллимационная система со световым центратором рентгеновского излучения |
| Стойка снимков для рентгенографических исследований |
| Возможность съемки на рентгеновскую пленку или плоскопанельный детектор | От 13х18 см до 36х43 см. |
| Высокочастотное устройство питания для рентгенографии | Генератор CPI СМР200, 50 kW (стандартно), 40, 65, 80 kW (опция); Генератор с конденсаторным накопителем ODEL (Италия) Nebula R212.1 EA 50 kW (опция) |
| Рентгеновский излучатель | IAE RTM782 в корпусе С52 или аналог |
| Цифровой детектор (опция) | Плоскопанельный детектор производства DR TECH (Республика Корея) EVS3643G (Gadox) или EVS3643 (CsI) |

|  | Производитель: IMAGO RADIOLOGY SRL / Имаго Радиолоджи СРЛ Via Sacco e Venzetti, 5 20081 ABBIATEGRASSO (MI), Italy Уполномоченный представитель в Украине: ООО «ДЭЙЛИ-ТРЭЙД» 04073, Украина, г. Киев, проспект Степана Бандеры, 21, офис 423 Тел./факс: +38(044)490-35-41 e-mail: sales@dailytrade.com.ua веб-сайт: www.dailytrade.ua |
| --- | --- |
| Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления |